Esame di Fisica I

28 gennaio 2004 a.a. 2003-2004

# Docente : Prof.ssa C. Satriano

Esercizio obbligatorio (5/30)

Siano dati i vettori A = 5i+2j-3k e B = 5i-4j. Calcolare

- A-B

- A+A(B

## Esercizio 1 (4/30)

Un calciatore colpisce il pallone imprimendogli una velocità di 20 m/s che forma un angolo di 50° rispetto all’orizzontale.

- Qual’è l’altezza massima che raggiunge il pallone?

- A che distanza il pallone tocca terra rispetto al punto in cui è stato calciato?

## Esercizio 2 (5/30)

Un rimorchiatore trascina due chiatte di massa m1 = 3500 kg e m2= 4000 kg collegate tramite delle corde inestensibili. Sapendo che l’accelerazione del rimorchiatore è di 0.1 m/s2 e che il coefficiente di attrito dinamico tra chiatte e acqua è 0.3, si calcoli la tensione delle due corde.

Esercizio 3 (5/30)

Un giradischi ha una piastra rotante di raggio 12 cm e massa 0.25 kg. Calcolare il momento di inerzia della piastra rispetto al suo asse di simmetria ed il momento della forza richiesto per accelerare la piastra fino a 33.3 giri/min in 2 secondi.

## Esercizio 4 (5/30)

Un sasso di massa m = 0.7 kg immerso in un fluido ed inizialmente fermo, viene lasciato cadere. Durante la caduta il fluido esercita sul sasso una forza di attrito il cui modulo è proporzionale al modulo v della velocità del sasso stesso: FA = Kv, con K = 4.6 Ns/m. Si calcoli:

- l’accelerazione iniziale del sasso;

- la velocità alla quale tende il sasso durante la caduta.

Si trascuri la spinta di Archimede.

## Esercizio 5 (6/30)

Un blocco di ghiaccio a temperatura Tg = 0 °C di massa Mg = 700 kg galleggia in acqua di mare a temperatura Ta = 4 °C. Se 1/7 del ghiaccio fonde, calcolare:

- la quantità di calore necessaria a fondere la suddetta quantità di ghiaccio;

- la variazione di entropia del ghiaccio

- la variazione di entropia dell’acqua di mare.

Il calore latente di fusione del ghiaccio è 334 kJ/kg.