SOLUZIONI         Esame di Fisica I

13 luglio 2006

# Docente : Prof.ssa C. Satriano

Esercizio 1

- θ=132°

## ESERCIZIO 2

vA = 54 km/h =15 m/s

Ponendo a sistema le due posizioni per trovare il punto di incontro si ottiene per t  il valore 66.5 s, quindi le due auto si incontrano dopo 36.5 s dalla partenza di B.

Dalle stesse relazioni si ricava che la distanza percorsa da B è L=999m.

La velocità media sarà data da

## ESERCIZIO 3

La funicella si spezzerà nel momento in cui la forza centripeta eguaglierà la massima trazione F:

essendo  , con T periodo di rotazione, si ottiene T=0.7 s.

## ESERCIZIO 4

La forza risultante è Fr=F-Fa=60 N quindi:

- a=(Fr/m) = 0.6 m/s2;

- La =-Fa x = -1.32 104 J

- Lr =Fr x = 1.32 104 J

- ΔEc= Lr =Fr x = 1.32 104 J

## ESERCIZIO 5

L’energia cinetica rotazionale è pari a , calcolando quindi la velocità angolare dopo 5 s si avrà:

e

## ESERCIZIO 6

La variazione di peso indicata dalla bilancia è dovuta alla spinta di Archimede agente sul corpo immerso. Pertanto si avrà: ΔP=ρacquaVg=   0.98 N.

## ESERCIZIO 7

- Dalla relazione QP = nCPΔT è possibile ricavare la variazione di temperatura sapendo che CP=5/2R. Tale variazione risulta ΔT=10 K=10°C.

- Differenziando l’eq. di stato dei gas perfetti per pressioni costanti possiamo scrivere PΔV=nRΔT e quindi L= PΔV= 336 J.